## Slide 1
Fullmo flat/shortTRACK 3-Achs-Messedemo
2024-11-06 O.Heggelbacher
X
Y
Z
X IP192.168.2.153 3axis_flattrack_axis1_x_base.py Y IP 192.168.2.154 3axis_flattrack_axis2_y_middle.py Z IP 192.168.2.155 3axis_shorttrack_axis3_z_vertical.py
MCFLAT ETH (MovingCap flatTRACK Ethernet) MCSHORT ETH (MovingCap shortTRACK Ethernet) POWER + I/O M12 Buchse Hybrid, 8-polig, Kodierung: Y |  |  | 
Pin | Bezeichnung | Beschreibung | Farbe *1)
1 | IN10 (opt. HW_EN) | Digitaleingang 24 Vdc | weiß/orange
2 | IO1 | Digitalein/-ausgang 24 Vdc | orange
3 | IN8 | Digitaleingang 24 Vdc | weiß/grün
4 | IO2 | Digitalein/-ausgang 24 Vdc | grün
5 | U_PWR | Leistungsversorgung 24-48 Vdc | blau
6 | GND | GND Logik + Power | weiß
7 | U_LOGIK | Logikversorgung 24 Vdc | braun
8 | IN7 | Digitaleingang 24 Vdc | schwarz
Anschlussbelegung flat/shortTRACK
von | nach | Funktion
24V DC Logik | Taster/Schalter.1 | Schnellfahrt Signalspg.
Taster/Schalter.2 | X.IN7 schwarz Y.IN7 schwarz Z.IN7 schwarz | Schnellfahrt Auslösung
X.IO2 grün | Y.IN8 weiß/grün | Steuerung X  Y
X.IN10 weiß/orange | Y.IO1 orange | Rückmeldung Y  X
Y.IO2 grün | Z.IN8 weiß/grün | Steuerung Y  Z
Y.IN10 weiß/orange | Z.IO1 orange | Rückmeldung Z  Y
IO-Verdrahtung Dreiachssystem
IO-Ablaufsteuerung:
X ist Master, kommandiert Y-Achse
Y-Achse kommandiert Z-Achse
Schnellfahrt-Signal wird an allen drei Achsen an IN7 aufgelegt